|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova II de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _________________________________________________________

Todas as questões serão validas quando justificadas corretamente. Quem optar por N.A. deve colocar sua resposta.

Resumo de respostas:

|  | Q1(2) | Q2(1,5) | Q3(1,5) | Q4(1,5) | Q5(1,5) | Q6(2) | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resposta |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor |  |  |  |  |  |  |  |

| 1) (2 pontos) O circuito eletromagnético mostrado na figura ao lado pode ser usado para levantar folhas de aço. A bobina tem 300 espiras e uma resistência de 5Ω. A relutância de material magnético é desprezível. O núcleo magnético tem uma seção quadrada de 6cmx6cm. Quando a folha de aço é levantada, cada entreferro é 1mm. A força média necessária para levantar o aço é 600N. Se a frequência da fonte é 50Hz, determine a tensão(RMS) da fonte CA : a)220V ; b) 198,3V; c) 155,6V; d)NA_sua resp:_ |  |
| --- | --- |

| 2) (1,5 pontos) Os dados do motor abaixo são: Pnominal = 30Hp; IL,nominal = 110A; VT,nominal= 240V; NF=2700 esp/pólo; ꙍnom=1200RPM; Raj pode variar de 225 a 525 Ω; VA pode variar de 120 a 240 V Qual é a velocidade a vazio máxima que pode atingir variando a tensão Va e Raj ? a)2500 RPM b)2057 RPM; c) 981,8 RPM; d) NA(sua resp):____ |  |
| --- | --- |

| 3) (1,5 pontos) Um motor CC composto comulativo com enrolamento de compensação, 15 HP e 240V, ILnom=55[A], tem uma resistência interna de 0,44Ω incluindo o enrolamento série. Radj = 175 Ω ;Há 2760 espiras por pólo no enrolamento em derivação e 14 espiras por pólo no enrolamento série. Em vazio, o resistor de campo foi ajustado para que o motor girasse a 1200RPM. As perdidas mecânicas e do núcleo podem ser desprezadas. Qual será a velocidade para IL nominal[A] ? a) ω = 1063 RPM; b)ω = 895 RPM; c) ω = 780RPM; d) NA: Sua resposta ____ |  |
| --- | --- |

| 4) (1,5 pontos) A curva de magnetização de um gerador CC é mostrado ao lado. Os dados do gerador são: P=6kW; 120V;50A; 1800RPM; Raj varia de 0Ω a 40Ω; NF=1000esp/pólo; RF = 20Ω; VF = 120V. A figura ao lado é a curva em vazio para 1800RPM. Se a corrente de armadura do gerador for 50A, a velocidade 1700RPM e a tensão terminal de 106V, qual é a corrente de campo do gerador (aprox)? a) 2.7 [A] b) 3.4[A] c) 4.3[A] d) NA. Sua resposta : _____ |  |
| --- | --- |

5)  (1,5 ponto) Um gerador síncrono ligado em 18kV, 60Hz tem uma velocidade síncrona de 180 RPM. A velocidade angular em radianos por segundo no eixo da máquina e das tensões e correntes no estator, respectivamente, são:

a) ω = 377 rad/s e  18,85 rad/s

b) ω = 377 rad/s e  41,88 rad/s

c) ω = 18,85 rad/s e  377 rad/s

d) Sua resposta: ω = ______

6)(2 pontos) O diagrama abaixo esboça um motor bifásico com dois enrolamentos defasados 90° mecânicos e dois correntes defasadas 90° obtido pela adição do capacitor (projetado para esse fim).

Esboço de um motor bifásico

A distribuição da Fmm (Fmm=NI) ao longo do entreferro produzido pela bobina principal e pela bobina auxiliar (Fmma e Fmmb, respectivamente) pode ser representada por um cosseno como:

Sendo θ o ângulo da distribuição da força magnetomotriz ao longo do entreferro. Considere que as corrente obtidas nas fases principal e auxiliar são balanceadas e são respectivamente:

Onde ω é a freqüência angular da rede elétrica= 2 pi f.

Demonstre as correntes I1 e I2 produzem uma força magnetomotriz girante no entreferro.

Fórmulas

motores de corrente contínua excitação independente e paralela

Corrente efetiva do campo considerando ligação composta e reação de armadura.

(Composto comulativo ou aditivo)

(Composto diferencial ou substrativo)

: Número de espiras por pólo do enrolamento série

: Número de espiras por pólo do enrolamento paralelo

IA: Corrente de armadura

FRA: Força magnetomotriz de reação de armadura.

Outras formulas

Tensão de armadura da máquina CC: EA = K((

Torque em uma máquina CC (fórmula geral): Tind = K(IA

Potência convertida: Pconv=EA(IA

Tind=Pconv/ω

Motores de Indução

(Velocidade Síncrona);     (escorregamento em porcentagem)