## Slide 1: SEA-5918 - Modelagem Matemática em Bioprocessos Ambientais
Responsável : Rogers Ribeiro
Princípios básicos de Matlab®.

## Slide 2: Considerações Iniciais
MATLAB® (Matrix Laboratory)
  Origem
    Final da década de 70, na Stanford University (Cleve Moler).
  Foco
    Cursos de teoria matricial, álgebra linear e análise numérica.
  Propósito
    Linguagem de programação iterativa para computação técnica e científica comercializada pela MathWorks (www.mathworks.com).
  Linguagem de alto desempenho para computação técnica
  Computação, visualização e programação em um ambiente de uso fácil

## Slide 3: Matlab Desktop
Command Window
Workspace / Current Directory
Command History

## Slide 4: Considerações Iniciais
MATLAB®
  Janela multifacetada de abertura
Comandos
Detalhes
Pasta
Atual
Espaço
de Trabalho
Histórico
de Comandos

## Slide 5
MATLAB®
  Inicialização
    Seleção da opção “MATLAB”, na árvore de inicialização ou do ícone do MATLAB, no desktop do Windows.
    Janela principal  Janela de Comandos
      Centro da janela multifacetada.
      Digitação de comandos após o prompt de comandos (»).

## Slide 6: Considerações Iniciais
MATLAB®
  Inicialização
    Janela do Diretório Atual
      Localização
        Parte superior à esquerda da janela de Comandos.
      Propósito
        Exibição dos arquivos existentes na pasta atual, na qual o MATLAB® busca inicialmente arquivos e funções.

## Slide 7
MATLAB®
  Inicialização
    Janela do Espaço de Trabalho
      Localização
        Parte superior à direita da janela de Comandos.
      Propósito
        Exibição de todas as variáveis declaradas.

## Slide 8
MATLAB®
  Inicialização
    Janela do Histórico de Comandos
      Localização
        Parte inferior à direita da janela de Comandos.
      Propósito
        Exibição de todos os comandos mais recentemente digitados.
        Reuso do comando pelo MATLAB®  Seleção com duplo clique no comando desejado.

## Slide 9
MATLAB®
  Inicialização
    Janela de Detalhes
      Localização
        Parte inferior à esquerda da janela de Comandos.
      Propósito
        Exibição de detalhes de um arquivo selecionado na janela da Pasta Atual.

## Slide 10: Considerações Iniciais
MATLAB®
  Encerramento
    Digitação do comando: » quit
    Seleção da opção File  Exit MATLAB
    Fechamento da janela multifacetada (clique no botão , situado no canto superior direito da janela).

## Slide 11: Considerações Iniciais
Estilo | Resultado | Exemplo
short (default) | 4 dígitos após o ponto decimal [Para matrizes com faixa extensa de valores, empregar shortG] | 3.1416
long | Formato decimal fixo longo, com 15 dígitos após o ponto decimal para valores double e 7 dígitos após o ponto decimal para valores single | 3.141592653589793
shortE | Notação científica curta, com 4 dígitos após o ponto decimal | 3.1416e+00
longE | Notação científica longa, com 15 dígitos após o ponto decimal para valores double e 7 dígitos após o ponto decimal para valores single | 3.141592653589793e+00
shortG | Notação decimal fixa curta ou notação científica mais compacta, com 5 dígitos | 3.1416
longG | Notação decimal fixa longa ou notação científica mais compacta, com 15 dígitos para valores double e 7 dígitos para valores single | 3.14159265358979
shortEng | Notação curta para engenharia, com 4 dígitos após o ponto decimal e um expoente múltiplo de 3 | 3.1416e+000
longEng | Notação curta para engenharia, com 15 dígitos significativos e um expoente múltiplo de 3 | 3.14159265358979e+000
Formatos de exibição de números

## Slide 12: Considerações Iniciais
Formatos de exibição de números
  Digitação do comando format no prompt
    Retorno ao formato default, i.e., short
Estilo | Resultado | Exemplo
+ | Formato Positivo/Negativo, com +, - e espaço em branco exibidos para elementos positivos, negativos e nulos | +
bank | Formato monetário, com 2 dígitos após o ponto decimal | 3.14
hex | Representação hexadecimal de um número binário representado com precisão dupla | 400921fb54442d18
rat | Razão de inteiros pequenos | 355/113

## Slide 13: Considerações Iniciais
Formatos de exibição de números
  >> help format (Ajuda de linha de comando sobre formatos)
  >> format short (5 algarismos)
  >> format shortE (5 algarismos + expoente)

## Slide 14: Considerações Iniciais
Configurações de separadores
  Ponto  Casas decimais
  Vírgula  Algarismos inteiros
Todos os comandos devem ser digitados em letras minúsculas
M-file Editor
  Editor de arquivos do MATLAB, para a digitação de programas
  Seleção de File  New  M-File

## Slide 15: Escalares
Tratamento de (quase) TUDO (default) como arrays de vírgula flutuante de precisão dupla
  Suporte a variáveis tipadas (integer, float, char, …)  Usualmente empregado somente para aplicações específicas.

## Slide 16: Escalares
Variáveis
  » a = 1+2+3
  » a =
  6
  » b = 4+5+6
  » a =
  15
  » c = a+b
  » c =
  21

## Slide 17: Escalares
Variáveis
  » x = 1.5+2.03+3.456
  » x =
  6.9860
  » y = 4.391+5.9+6.34
  » a =
  16.6310
  » w = x+y
  » w =
  23.6170
No MATLAB®, variáveis são introduzidas pela atribuição de um valor.

## Slide 18: Escalares
Variáveis
  » 3*c+c/5
  » ans =
  67.2000
  » exp(w)-17.8*c
  » ans =
  1.8061e+010
  » sqrt(ans*ans + c^w)
  » ans =
  4.1061e+015
Um comando não necessita ser iniciado pela atribuição <variável> =.
ans pode ser empregado como uma variável.

## Slide 19: Escalares V
Variáveis
  » a = 1+2+3
  » a =
  6
  » a = 1+2+3;
  » a
  a =
  6

## Slide 20: Escalares
Variáveis
  Comando who
    Listagem de variáveis presentes no espaço de trabalho.
    Exemplo
    » who
    Your variables are:
    a ans b c d w x y

## Slide 21: Escalares
Variáveis
  Comando whos
    Listagem de variáveis presentes no espaço de trabalho e algumas de suas propriedades.
    Exemplo
    » whos
    Name Size Bytes Class Attributes
    a 1x1 8 double
    ans 1x1 8 double
    b 1x1 8 double
    c 1x1 8 double

## Slide 22: Escalares
Variáveis
  Comandos com mais de uma linha
    Terminação da linha com ... e Enter e continuação na linha seguinte
      Exemplo 01
    » z = 1.458 + 2 + ...
    1.009 + 3.98 + 4.768
    z =
    13.2150

## Slide 23: Escalares
Variáveis
  Expressões matemáticas
    NÃO se podem digitar expressões matemáticas literalmente.
      Exemplo
      » j = k + l
      ??? Undefined function or variable 'k'.

## Slide 24: Escalares
Variáveis
  Operações padrão
As variáveis desta tabela devem ser interpretadas como números.

## Slide 25: Escalares
Variáveis
  Ordem das operações
    Padrão  Potenciação, multiplicação e divisão e, por fim, adição e subtração
    Uso de parênteses (( )) para definir a ordem dos cálculos
      Exemplo: Cálculo de
      >> 1/(exp(3)+1)
      ans =
      0.0474

## Slide 26: Escalares
Variáveis
  Interrupção de cálculos longos
    Uso de Ctrl+c , após o que um novo prompt aparecerá para a entrada de novos comandos

## Slide 27: Escalares
Variáveis
  Incompletude de comandos
    Finalização de comandos incompletos ou inválidos
      Aparecimento de uma mensagem de erro, seguida de um novo prompt.
      Aparecimento de um cursor piscante, à esquerda da linha, abaixo do comando

## Slide 28: Escalares
Variáveis
  Nomes
    Inicialização com uma letra, seguida de um número arbitrário de letras, números ou símbolos, e.g., _ e -
    Sensibilidade do MATLAB® a maiúsculas e minúsculas (case sensitive)

## Slide 29: Escalares
Variáveis
  Variáveis especiais
Variável | Descrição
ans | Contém o resultado do último cálculo não atribuído a outra variável.
eps | Variável utilizada internamente para o arredondamento de todos os números, antes do armazenamento na memória do computador, cujo valor é ≈2,2204.10-16 e representa a acurácia computacional do MATLAB®.
i ou j | Número complexo i, com a propriedade i2=-1.
pi | Igual a 3,1415...
Inf | Corresponde ao resultado da divisão de 1 por 0, i.e., 1/0 = Inf.
NaN | Representação de Not a Number, entendido como um não número pelo sistema e produzido por cálculos tais como 0/0 ou por valores que o sistema não entende como números.

## Slide 30: Escalares
Variáveis
  Variáveis especiais
    Possibilidade de atribuição de valores às variáveis internas do MATLAB®  Impacto nos cálculos que envolvam tais variáveis.
    Remoção de valores atribuídos a variáveis internas, por acidente, a partir do comando clear ou do navegador do espaço de trabalho.
EVITAR atribuir valores às variáveis internas do MATLAB®.

## Slide 31: Vetores e Matrizes
Geração de vetores no MATLAB®  Caractere dois pontos (:).
  >> x = 1:5 (Geração de um vetor linha contendo os números de 1 a 5, com incremento unitário)
  x =
    1 2 3 4 5

## Slide 32: Vetores e Matrizes
Matriz diagonal ou diagonal da matriz
  diag(x)  Geração de uma matriz com os elementos de um vetor x em sua diagonal principal.
  >> diag(x)
      ans =
      1 0 0 0 0
      0 2 0 0 0
      0 0 3 0 0
      0 0 0 4 0
      0 0 0 0 5

## Slide 33: Vetores e Matrizes
Matriz diagonal ou diagonal da matriz
  diag(X)  Geração de um vetor coluna com os elementos da diagonal principal de uma matrix X.
    >> X=[3 11 5; 4 1 -3; 6 2 1];
    >> diag(X)
      ans =
      3
      1
      1

## Slide 34: Vetores e Matrizes
Uso de índices

## Slide 35: Vetores e Matrizes
Operações em arrays
  Operações (tais como adição ou subtração) aplicadas aos elementos correspondentes de arrays com a mesma forma.
  >> A = [1,2,3]; B = [6,5,4];
  >> A+B
  ans =
  7 7 7

## Slide 36: Vetores e Matrizes
Operações em arrays
  >> A = [1,2,3]; B = [6,5,4];
  >> A-B
  ans =
  -5 -3 -1
  >> A*B
  ??? Error using ==> mtimes
  Inner matrix dimensions must agree.

## Slide 37: Vetores e Matrizes
Operações em arrays
  >> A = [1,2,3]; B = [6,5,4];
  >> A.*B
  ans =
  6 10 12
No MATLAB®, a multiplicação (*), a divisão (/) e a potenciação (^) DEVEM ser indicadas por um ponto (.) antes do sinal da operação, a fim de que a operação seja executada elemento a elemento.

## Slide 38: Vetores e Matrizes
Operações em arrays
  >> A = [1,2,3]; B = [6,5,4];
  >> A./B
  ans =
  0.1667 0.4000 0.7500

## Slide 39: Vetores e Matrizes
Operações em arrays
    >> A = [1,2,3]; B = [6,5,4];
    >> A.^B
    ans =
      1 32 81

## Slide 40: Vetores e Matrizes
Operações em arrays
  >> A = [1,2,3];
  >> B = [6,
  5,
  4];
  >> A*B
  ans =
  28

## Slide 41: Vetores e Matrizes
Operações com arrays – Lembretes
  Aplicação a elementos correspondentes de 2 arrays de mesma forma
  Computação elemento a elemento
  Adição e subtração de arrays são automaticamente interpretadas
  Necessidade da utilização do ponto decimal (.) como parte da notação nas demais operações

## Slide 42: Vetores e Matrizes
Operações com arrays – Lembretes
  Exemplos
    >> a = [1.2,2.7,3.5]; b = [6.09,5.48,4.18];
    >> a+b
    ans =
    7.2900 8.1800 7.6800
    >> a-b
    ans =
    -4.8900 -2.7800 -0.6800

## Slide 43: Vetores e Matrizes
Operações com arrays – Lembretes
  Exemplos
    >> a.*b
    ans =
    7.3080 14.7960 14.6300
    >> a./b
    ans =
    0.1970 0.4927 0.8373
    >> a.\b
    ans =
    5.0750 2.0296 1.1943

## Slide 44: Vetores e Matrizes
Operações com arrays – Lembretes
  Exemplos
    >> 2.718.^a
    ans =
    3.3197 14.8756 33.1034
    >> [2 2 2].^b
    ans =
    68.1197 44.6318 18.1261
    >> a.^b
    ans =
    3.0354 231.1391 188.0202

## Slide 45: Vetores e Matrizes
Geração de um array contendo valores de uma função
  Seja a função
  e que se deseja atribuir o vetor linha
  à variavel y

## Slide 46: Vetores e Matrizes
Geração de um array contendo valores de uma função
  Geração do gráfico no MATLAB®
  >> ezplot (‘sin(5*x)*exp(x/5)’)
  >> hold on
  >> grid

## Slide 47: Vetores e Matrizes
Geração de um array contendo valores de uma função
Gráfico traçado a partir da função ezplot() (sem a grade)

## Slide 48: Vetores e Matrizes
Gráfico traçado a partir da função ezplot() (com a grade)
Geração de um array contendo valores de uma função

## Slide 49: Vetores e Matrizes
Geração de um array contendo valores de uma função
  >> x=0:0.05:3
    .
    .
    .

## Slide 50: Vetores e Matrizes
Geração de um array contendo valores de uma função
  >> y=sin(5*x)*exp(x/5)
  Error using *
  Inner matrix dimensions must agree.
CUIDADO com o emprego da função sin(), assim como com o emprego do . !!!

## Slide 51: Vetores e Matrizes
Geração de um array contendo valores de uma função
  >> y=sin(5*x).*exp(x./5.)
    .
    .
    .

## Slide 52: Vetores e Matrizes
Construção de tabelas
  Seja o vetor coluna
  >> v = (0:9)';
  >> pows = [v 2.^v v.^(1/2)]

## Slide 53: Vetores e Matrizes
Construção de tabelas
  Seja a sequência de comandos a seguir
  >> format long g
  >> x = (1:0.05:1.3)';
  lognat = [x log(x)]

## Slide 54: Vetores e Matrizes
Construção de tabelas
  Seja a sequência de comandos a seguir
  >> format long g
  >> x = (1:0.05:1.3)';
  lognat = [x log(x)]

## Slide 55: Funções Matemáticas
Para facilmente escrever linhas de expressão matemática, Matlab disponibiliza bloco de códigos que realizam tarefas específicas.
Contém funções padrão como sin, cos, tan, sec, exp, log, sqrt,sum, mean. Constantes geralmente usadas como pi, e i ou j para a raiz quadrada de -1, também está incorporado em Matlab.
Encontra-se todas as funções matemáticas elementares listadas por meio do comando: >> help elfun

## Slide 56: Implementação de Funções
>> x=4; y=3;
>> t=(2*x^2-5*y)/(sqrt(2*y^(3-x)+17))
t =
4.0446
>> w=(5*x+3-x^3-y^3)/(2*y-x-4*y^2)
w =
2
>> q=(sin(w)^3-t^4/10+tan(w))*(-sqrt(t*3+1))/12*w
q =
17.0289

## Slide 57: Matrizes
>> a = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
>> a1 = [1 2 3
4 5 6
7 8 9]
>> a2 = [1 2 3,4 5 6,7 8 9]
>> b=[1 2 2;3 2 4; 5 2 1];
>> d=[b,a]
help matfun
O cálculo de transpostas, inversas, determinantes,diagonais, covariâncias resume-se a comandos como:
>> inv(x)
>> b=rand(6)
>> var(b)
>> cov(b)
Sendo a matriz de variância diagonal da matriz de covância

## Slide 58: Funções para Matrizes
>> ones(3) matriz de uns
>> zeros(5) matriz de zeros
>> rand(3) matriz com elementos aleatórios distribuídos uniformemente
>> randn(4) matriz com elementos aleatórios distribuídos normalmente
>> eye(3) matriz identidade
>> ones(3,1,2) matriz de uns com especificação da dimensão
>> a=ones(2,5); b=zeros(2,5); c=ones(1,5)*3;vertcat(a,b,c)
comando que concatena matrizes verticalmente
>> repmat(a,2,3)
>> m = size(rand(2,3,4),2)
em que o ultimo algarismo responde sobre a dimensão dois, a das colunas. Poderia ser 3, a das linhas. E 4, a das bandas.
>>d=peaks(25);

## Slide 59
Comando for
>> for a=1:10
a<=3; C(a)=a^2;
a=3:7; C(a)=a+5;
a=7:10; C(a)=a;
end
>> stem(C)
A forma básica do comando for é:
for índice = começa:incremento:para
declarações
end
>> for m=1:10
x(m)=m^2;
end;
>> x(3)
ans =
9

## Slide 60
Estruturas if-else-end
Matlab tem quatro tipos de afirmações são if, elseif, else,end
Elas fazem o controle de fluxo baseadas no teste lógico.
Em sua forma básica:
If teste
declarações
End
function retorno=posneg(ent)
if all(ent>0)
retorno=1;
elseif all (ent<0)
retorno=-1;
else
retorno=0;
end
O teste é uma expressão em que há 1(verdadeiro) ou 0(falso) é executado entre o if e end e retorna se o teste der verdadeiro, quando falso são ignoradas as declarações.
Testes adicionais podem ser feitos usando elseif e else.

## Slide 61: Estrutura switch, case, otherwise
switch x
case 1
disp('x is 1');
case {2,3,4}
disp('x is 2, 3 or 4');
case 5
disp('x is 5');
otherwise
disp('x is not 1, 2, 3, 4 or 5');
end
>> x=5;
Pressione o botão run:
>> x is 5
M-file switchx.m
A forma básica de parâmetros do switch e´:
switch teste
case resultado1
declaração
case resultado2
declaração
...
otherwise
declaração
end
A expressão em switch case só pode ser um escalar ou uma string.

## Slide 62: While
while teste
declaração
end
n = 1;
while sum(1:n)<=1000
n = n+1;
end
As declarações são executadas repetidamente enquanto o valor de teste for igual a 1, por exemplo, achar o primeiro inteiro n para qual 1+2+· · ·+n é maior que 1000:

## Slide 63: Plotagem
O comando axis ajusta a escala do gráfico às coordenadas dos pontos plotados.
Sintaxe: axis([xmin xmax ymin ymax])
>> x1=-1;y1=-1;x2=1;y2=-1;x3=-1;y3=1;x4=1;y4=1;
>> plot(x1,y1,'o',x2,y2,'o',x3,y3,'o',x4,y4,'o')
>> axis([-2 2 -2 2])
>> axis square %forma quadrada >> axis normal ou
>> x=[-1 1 -1 1] ; y=[-1; -1; 1; 1] ; plot(x,y,'.r');axis([-2 2 -2 2])
subplot trabalha com multiplicidade de gráficos
  renda= [3.2 4.1 5.0 5.6];
  gastos= [2.5 4.0 3.35 4.9];
  subplot(2,1,1); plot(renda)
  subplot(2,1,2); plot(gastos)

## Slide 64: Comando subplot
>> t = 0:.1:2*pi;
subplot(2,2,1)
plot(cos(t),sin(t))
subplot(2,2,2)
plot(cos(t),sin(2*t))
subplot(2,2,3)
plot(cos(t),sin(3*t))
subplot(2,2,4)
plot(cos(t),sin(4*t))
Sendo o primeiro índice o número de eixos na vertical, o segundo número de eixos na horizontal e o último o número de ordem ou posição.
subplot 221
plot(1:10)
subplot 222
plot(0,’*’)
subplot 212
plot([1 0 1 0])

## Slide 65: Propriedades de Gráficos
Para colocar rótulos em gráficos pode-se usar a função xlabel, ylabel, and title
>> xlabel(‘eixo x'); ylabel(‘eixo y'); title(‘pontos no plano')
Inserir texto em ponto de sua escolha no gráfico
>>gtext('P1');gtext('P2');gtext('P3');gtext('P4')
Pode-se especificar o estilo de linha, o símbolo que marca o ponto e cor do gráfico ainda pelo prompt.
>> x=[4 5 6; 1 2 3]; y=(x.^2)
>> plot(x,y,'-.or')
>> plot(x,y,'-hk')
Em help plot visualiza-se as especificações das características do gráfico
>> t = 0:.1:2*pi;
plot(t,sin(t),t,sin(1.05*t))
>> gtext('frequency = 1');gtext('frequency = 1.05');axis([0 max(t) -1 1])

## Slide 66: Propriedades de Gráficos
>> dt = 2*pi/10;
t = dt:dt:10*dt;
x = cos(t);
y = sin(t);
plot(x,y)
axis equal off
for i = 1:10
text(x(i),y(i),int2str(i))
end
>> t = 0:.1:2*pi;
plot(t,sin(t),t,sin(1.05*t))
>> gtext('frequency = 1');gtext('frequency = 1.05');axis([0 max(t) -1 1])

## Slide 67: Comando plot3
Matlab apresenta um gráfico tridimensional com plot3:
>> x1=3; y1=4; z1=5;
>> plot3(x1,y1,z1,'*')
>> th=[0:.01:2]*2*pi;
x=cos(th);
y=sin(th);
z=th;
plot3(x,y,z)

## Slide 68: Arquivos, extensões e rotinas
clear, clf
>>x1=1;y1=.5;x2=2;y2=1.5;x3=3;y3=2;
>>plot(x1,y1,'o',x2,y2,'+',x3,y3,'*')
>>axis([0 4 0 4])
>>xlabel('xaxis')
>>ylabel('yaxis')
>>title('3points in a plane')
As rotinas para automação de atividades também são gravados em arquivos de extensão .m e carregados sempre que necessário;
File>New>M-File Copiar as linhas de programação com sintaxe correta e salvar;
File>Open>(escolha) Desde que o arquivo esteja no diretório corrente;
Botão para compilação ou prompt digitando o nome do arquivo.
Já as variáveis de trabalho podem ser armazenadas em arquivos de extensão .mat através do menu File> Save Workspace As... E carregadas da mesma maneira que um M_File.

## Slide 69: Criação de uma nova função
É necessário criar um arquivo .m denominado da mesma forma que a função;
Em sua primeira linha escreve-se o comando function e segue a descrição dos parâmetros da nova função.
Para a amostragem geométrica da função em seu domínio usa-se o comando fplot delimitando os intervalos
>> fplot ('andre',[-2,7])

## Slide 70: Functions
Programação em Matlab.
Os usuários podem escrever funções que podem ser chamadas a partir da linha de comando.
As funções podem aceitar variáveis ​​de entrada / matrizes e produzirão variáveis ​​/ matrizes (s).
As funções não irão manipular variáveis ​​/ matrizes no espaço de trabalho do Matlab.
No Matlab, as funções se parecem muito com os scripts e podem ser escritas no editor do Matlab. As funções do Matlab têm a palavra-chave function.
Lembre-se de que o nome do arquivo de uma função será o nome da função de chamada.
Não sobrecarregue nenhuma função interna usando o mesmo nome de arquivo para suas funções ou scripts!
As funções podem ser abertas para edição usando o comando abrir. Muitas funções integradas do Matlab também podem ser visualizadas usando este comando.

## Slide 71: Functions (continued)
>> I=iterate(5)
I =
1 4 9 16 25
output
input
function name
for statement block
function keyword
help lines for function
Make sure you save changes to the m-file before you call the function!

## Slide 72: Functions (continued)
>> [i j]=sort2(2,4)
i =
4
j =
2
>>
Functions can have many outputs contained in a matrix
if statement block