## Slide 1: Modulação por Código de Pulsos - PCM
Na Modulação por Código de Pulsos (PCM) as amostras do sinal mensagem são representadas por uma seqüência de pulsos codificados digitalmente e transmitidas através de um canal.
As operações básicas realizadas por um sistema PCM são:
  Filtragem - Amostragem - Quantização e Codificação - Multiplexação - Codificação de linha.
MUX
Codificador
de linha
FPBx
Amostrador
Quantizador
8 kHz
8 bits
m(t)
s(t)

## Slide 2: O transmissor PCM para 30 canais de Voz
MUX
Codificador
de
Linha
FPBx
Amostrador
Quantizador
8 kHz
FPBx
Amostrador
Quantizador
8 kHz
Sincronismo
Sinalização
30 canais
8 bits
8 bits
32 canais: Brasil - Europa
24 canais: USA - Canada - Japão

## Slide 3: Resposta do Filtro
Ganho dB
0
-10
-14
-20
-28
4600
4000
5000
3400
Hz
 Filtro para limitar faixa em codificafores PCM,
 Recomendação do CCITT,
 Note a atenuação de 14 dB em 4kHz.

## Slide 4:  Princípios Básicos
Filtragem:
  Filtro passa-baixas para evitar ‘aliasing’.
Amostragem: canais telefônicos.
  Sinais de voz: são limitados em 3.4 kHz
  banda de guarda (1.2 kHz)
  Freqüência de amostragem: (2*3.4+1.2)kHz = 8 kHz
Quantização:
  Realizada por um Conversor AD (CODEC)
Taxa de bits (Rb ou fb):
  8(bits) x1(canal) x8(kHz)  64 kbps.
  8(bits) x32(canais) x8(kHz)) 2.048 Mbps. (BR)
  [8(bits) x24(canais)+(1bit)] x8(kHz)  1.544 Mbps.(USA)

## Slide 5
Multiplexagem:
Cada canal:
N - canais:
“ x0011011 ” ( transmitida a cada 2 quadros ) quadros ímpares: alarmes
são transmitidos sucessivamente no intervalo de um período de amostragem. (quadro).
32 - canais:
Os canais “0” e “16” são utilizados para sincronismo.
31
30
29
16
0
1
- - -
- - -
125 us
- - -
- - -
Canal ‘ 0 ’:
Canal ‘ 16 ’:
Sincronismo de multiquadro (16 quadros)
é transmitido a cada 125 us (1/fa)
Largura de faixa mínima para transmissão:
fb : taxa de bits.
v: número de dígitos da palavra.
N: número de canais.
W: largura de faixa absoluta do sinal

## Slide 6
 Transmissão e Recepção
DEMUX
e
DA
Decodif.
de
Linha
FPBx
FPBx
Sincronismo
Sinalização
Regeneradores
canais
Amplificador
Equalizador
Decisão
Saída
Clock
PLL
 Colocados a cada 2 km.
 Controla as distorções.
 Se a decisão for correta
as distorções são
eliminadas.

## Slide 7:  Quantização
É o processo de transformação da amplitude de uma amostra (dentro de uma faixa contínua de valores) em uma amplitude discreta tomada de um conjunto finito valores.
1/2
3/2
5/2
7/2
3
2
1
Vi
Vo
: passo de
quantização
1.2 V de entrada
1 V de saída
0  000
1  001
2  010
3  011
4  100
5  101
6  110
7  111
 Quantização Linear:
mk < vi  mk+1  vo = mk+1
Passo de quantização  mk+1- mk
Quantizador de 3 bits
No. de níveis: Q = 2N = 8

## Slide 8
 Ruído de quantização:
 A quantização introduz um erro nas amplitudes do sinal.
 Este erro é definido como a diferença entre o sinal de entrada e o sinal
de saída.
 Ele é chamado de ruído de quantização.
1
-2
2
2
1
Vi
Vo

-1
q(t): variável aleatória uniformemente distribuída entre  /2
/2
-/2
1/
q
p(q)

## Slide 9
 Variância do ruído de quantização
Admitindo um conversor de N bits e excursão entre  Vq tem-se:
Relação Sinal - Ruído ( SNR ) :

## Slide 10
 Exemplo: Admitindo m(t) um sinal senoidal
Potência do sinal:
Potência do ruído:
Compressão

## Slide 11
 Compressão
Lin Log
Sinais de Voz  Faixa dinâmica grande [1 : 1000 ou 60 dB]
  Causas: Diferentes pontos emissão - Pessoas diferentes
Amplitudes grandes  a maior parte dos 128 níveis de quantização
Amplitudes pequenas  poucos níveis de quantização
Solução: Compressão Logarítmica para manter a SNR constante.
13 bits - linear
=
8 bits logarítmica