## Slide 1
Sintonia PID Método de Ziegler-Nichols
Ajuste Manual
Equação recursiva

## Slide 2: Controle por Realimentação
Objetivo: Levar a saída y(t) a ser igual ao sinal de referência r(t)

## Slide 3
Controlador PID ideal
+

## Slide 4
Controlador PID -Influência dos parâmetros sobre a resposta ao degrau
 | Aumenta Kp | Aumenta Ki | Aumenta Kd
Erro de regime | Diminui | Diminui | Muda pouco
Tempo de subida | Diminui | Diminui | Diminui pouco
Sobressinal | Aumenta | Aumenta pouco | Diminui
Tempo de acomodação | Aumenta | Aumenta | Diminui
Estabilidade | Diminui | Diminui | Aumenta

## Slide 5
Método de Ziegler-Nichols para sintonia de PID
Ziegler Nichols propuseram este método pioneiro, também conhecido como o método de malha fechada ou de sintonização on-line, em 1942. O método consiste em dois passos:
Determinação experimental das características dinâmicas da malha de controle.
Fazer uma estimativa dos parâmetros de sintonização do controlador que produzem uma resposta desejada para as características dinâmicas determinadas.
Dois métodos:
Método da resposta ao degrau.
Método da resposta em frequência.
A escolha dos parâmetros é feita de tal forma que a taxa de decaimento de amplitude é de 0,25. Ou seja, o sobresinal cai para 1/4 do seu valor original após uma oscilação.

## Slide 6
Método de Ziegler-Nichols para sintonia de PID
Método de Ziegler–Nichols via resposta ao degrau
 | Kp | Ti | Td
P |  |  | 
PI |  |  | 
PID |  |  | 

## Slide 7
Método de Ziegler-Nichols para sintonia de PID
Neste método, as características dinâmicas do processo são representadas pelo ganho final de um controlador proporcional Kcritico e o periodo final de oscilação da malha Tcritico.

## Slide 8
Procedimento Ziegler-Nichols para sintonia de PID
Desligue as ações integral Ki=0 e derivativa Kd=0, para que se tenha um controlador proporcional.
Aumente o ganho proporcional (ou reduza a banda proporcional) até que a malha oscile com amplitude constante. Registre o valor do ganho que produz oscilações sustentadas como Kc, o ganho final.
A partir de um registro de tempo da variável controlada, o período de oscilação é medido e registrado como Tc, o período final.

## Slide 9
Método de Ziegler-Nichols para sintonia de PID
Método de Ziegler–Nichols via oscilação limite
 | Kp | Ti | Td
P |  |  | 
PI |  |  | 
PID |  |  | 

## Slide 10
Procedimento Ziegler-Nichols para sintonia de PID
Exemplo:
Kcrit = 8
fcrit = 0,276 Hz
Tcrit = 1/fcrit = 3,623 s

## Slide 11
Procedimento Ziegler-Nichols para sintonia de PID
Exemplo:
Kp=4,8
Kd=2,18
Ki=2,65
Ts = 9,37 s
Tr = 0,876 s
Sobressinal = 41%

## Slide 12: Método alternativo (Åström e Hägglund)
O método de resposta em frequência de Ziegler–Nichols exige que o sistema seja levado à margem da instabilidade o que pode causar danos ao sistema físico. Portanto, Åström e Hägglund propuseram um método alternativo para a determinação de Kc e Tc usando uma não linearidade tipo relê.
Método baseado na oscilação auto-induzida causada pelo relé.

## Slide 13
Método alternativo (Åström e Hägglund)
O relé é um elemento não linear (não possui função de transferência racional).
No entanto podemos achar uma função de transferência aproximada.

## Slide 14: Método alternativo (Åström e Hägglund)
A planta G(s) funciona como um filtro passa baixa atenuando as harmônicas de mais alta frequência.
A condição de oscilação é dada por:
A equação acima pode ser resolvida através da intersecção
do diagrama de Nyquist de G(s) e a reta -1/N(a):

## Slide 15: Método alternativo (Åström e Hägglund)
Como )= (-1/Kc , 0):
)|
)]
portanto podemos determinar Kc e Tc através da medição das características da oscilação sem correr o risco de colocar o sistema em um regime instável!

## Slide 16
Método de Ajuste Manual
Ajuste iterativo de Kp,Ki, e Kd para eliminar o erro e atingir a saída transitória e o sobressinal desejado
Ajustado com a sensibilidade do projetista
Método de tentativa e erro
1. Kd=0 e Ki=0
2. Selecionar Kp para fornecer a resposta transitória desejada;
3. Aumentar Kp e ajustar Kd para reduzir sobressinal;
4. Ajustar Ki para eliminar erro de regime;
5. Repetir passo 3 até Kp atingir o máximo valor possível
Procedimento:

## Slide 17
Método de Ajuste Manual
Kd = 0
Ki = 0
Ilustração da variação de Kp

## Slide 18
Método de Ajuste Manual
Ilustração da variação de Kd
Kp = 4
Ki = 0

## Slide 19
Método de Ajuste Manual
Ilustração da variação de Ki
Kp = 4
Kd = 5

## Slide 20
Método de Ajuste Manual
Kp=3,284
Kd=2,056
Ki=1,216
Ts=5,64 s
Tr=1,17 s
Sobressinal=12,1%

## Slide 21
Controlador PID discreto
Discretização termo integral do erro
Termo integral
fórmula forward Euler ou diferença anterior
fórmula backward Euler ou diferença posterior
Termo integral

## Slide 22
Equação recursiva sem filtro
Diferença anterior
tempo de amostragem
Controlador PID discreto com discretização termo integral via fórmula diferença anterior
=
Operador deslocamento
Obtendo a equação recursiva
Definição transformada

## Slide 23
Equação recursiva sem filtro
=
=
Equação recursiva

## Slide 24
Equação recursiva sem filtro
Termo integral: Diferença posterior
tempo de amostragem

## Slide 25
Equação recursiva com filtro
Diferença posterior
tempo de amostragem
Termo proporcional
Termo integral
Termo derivativo
Incremental algoritmo
Utilizando filtro para implementação do termo derivativo

## Slide 26
Controlador PID filtrado modificado
Utilizando filtro para implementação do termo derivativo com filtro
Controlador PID discreto com discretização termo integral via fórmula diferença anterior
Termo derivativo alterado para

## Slide 27
[1] Matlab Product Help.
[2]Matlab Demystified. A Self-Teaching Guide, David McMahon, McGraw Hill.
[3] Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, Prentice Hall.
  [4] Hang, C., Astrom, K. J. e Ho, W. K. (1991). Reﬁnements of the Ziegler- Nichols formula, IEE Proceedings-D 2: 111–117.
  [5] Oliveira et al. 2016, Engenharia de Controle: Fundamenttos e Aulas de Laboratório, Elsevier Ltda.
Referências