## Slide 1: Avaliação de Projetos Públicos
Edgard M. Merlo

## Slide 2: Projetos públicos e planejamento
A avaliação de projetos públicos faz parte do processo de planejamento e compreende cinco fases:
Definição de objetivos e metas
Elaboração de alternativas, regulamentos, programas e projetos;
Previsão do desempenho e dos impactos das alternativas
Avaliação ex-ante; e
Escolha dos projetos a serem executados

## Slide 3: Três momentos diferentes
Avaliação ex-ante, baseia-se no conjunto de prováveis repercussões diretas e indiretas do projeto (positivas e negativas)
Durante a execução levantam-se indicadores de progresso (aplicação de recursos x resultados obtidos)
Avaliação ex-post, toma por base o conjunto de efeitos decorrentes do projetos (identificados e mensurados)

## Slide 4: Métodos de avaliação econômica de projetos públicos
> Os benefícios mais importantes devem enfocar a comunidade em sua totalidade
> Maior importância dos custos econômicos em detrimento dos custos financeiros
(custos econômicos = os custos financeiros menos os impostos e taxas cobrados pelo governo que estejam embutidos nos custos anteriores)

## Slide 5: Observar os três Cs, na análise
Na análise do projeto público considerar:
a Continuidade,
a Cooperação com as autoridades e
“Compreensivness” (Abrangência ) de toda a área de influência dos investimentos.

## Slide 6: Algumas considerações adicionais:
Quando for necessário avaliar projetos completamente diferentes (rodovia x ferrovia x metrô por ex.) considerar também:
características físicas do território;
características socioeconômicas da população
situação atual das facilidades existentes;
escala dos investimentos
níveis de serviço
aspectos ambientais
aspectos relacionados ao avanço da tecnologia nacional
redução de importações ou aumento de exportações
geração de empregos (número total e tipo de ocupação)

## Slide 7: Métodos de avaliação mais utilizados
Método de Benefício-Custo, equivale ao método do VPL
Consiste em descontar todos os benefícios e custos envolvidos para a data inicial e, em seguida, compará-los.

## Slide 8: Método Benefício – Custo Exemplo:Estudo de trensurb
Tipos de benefícios obtidos

## Slide 9: Ex. 2 Órgão público possui orçamento de 10 MM , tx desconto 5%

## Slide 10: Método Benefício - Custo

## Slide 11: Método da Relação Benefício/Custo
Os valores dos custos e benefícios são descontados para uma mesma época, estabelece-se posteriormente a relação entre o valor dos benefícios e o dos custos.
A relação B/C deve ser no mínimo igual a 1, para que o projeto seja considerado viável.
No caso de vários projetos, como no método da Taxa interna de retorno (TIR) há necessidade de considerar o investimento adicional , pois nem sempre o projeto com maior relação benefícios/custo é o melhor (deve-se considerar por exemplo os impactos dos custos de manutenção dos diversos projetos)

## Slide 12: Método da Relação Incremental de Benefício/Custo (B/C)
O método começa com a ordenação dos projetos de acordo com o investimento inicial requerido.
Em seguida os projetos são comparados dois a dois, estabelecendo-se a relação entre os acréscimos de benefícios e de custos.

## Slide 13: Técnicas de classificação
Requerem a análise do desempenho dos projetos segundo uma série de critérios, que devem ser desenvolvidos em cada caso.
São atribuídos pesos para cada um dos critérios para que o desempenho global de cada alternativa possa ser avaliado em relação a um só valor ou coeficiente.
Problemas: subjetividade inerente e dificuldade de comunicar o desempenho relativo das alternativas aos decisores

## Slide 14: Método do Custo & Eficácia
O método consiste em classificar os atributos dos projetos em: custos e medidas de eficácia;
Algumas recomendações para aplicação do método :
O processo de avaliação deve fazer uma distinção cuidadosa entre os custos e as medidas de eficácia (positivas e negativas);
considerar a incidência dos custos e efeitos sobre os vários grupos da população (definidos por características socioeconômicas e localização);
efetuar análises marginais, analisando o impacto de investimentos adicionais na eficácia de cada alternativa
o processo de avaliação deve mostrar as diferenças entre as alternativas de forma a facilitar a decisão;
analisar as incertezas relacionadas com previsões de cada alternativa por meio de análises de sensibilidade.

## Slide 15: Método do Custo & Eficácia
Exemplos de custos e medidas de eficácia a serem considerados:
Fatores de projeto, fatores de transporte, preferências pessoais, fatores sociais, fatores comunitários, fatores estéticos, benefícios aos não usuários.

## Slide 16: Método do Custo & Eficácia

## Slide 17: Método distancial ou genebrino
Calcula a distância em escala que vai de um nível mínimo, onde é praticamente desprezível a contribuição do projeto ao bem-estar social, até um nível ótimo ou ideal onde é plenamente satisfeita a necessidade.
São escolhidos índices de atendimento e verificadas as distâncias entre os níveis mínimos e o ideal de qualidade para as áreas afetadas pelos benefícios e ônus decorrentes do projeto
I = [Y – Ym / YM – Ym ] * 100
Onde Y = nível observado, Ym = o mínimo, YM = o máximo
índice irá variar entre 0 = nível mínimo até 100 = nível máximo (ideal)

## Slide 18: Método distancial ou genebrino
I = [Y – Ym / YM – Ym ] * 100
Onde Y = nível observado, Ym = o mínimo, YM = o máximo
índice irá variar entre 0 = nível mínimo até 100 = nível máximo (ideal)
Em seguida o índice deve ser corrigido p/ levar em conta a distribuição do atendimento pela população, para tanto multiplica-se o projeto pelo coeficiente de uniformidade, calculado como o complemento do coeficiente de Gini:
Ic = I x (1-G) onde G= coeficiente de Gini[1]
G= fórmula p. 76 [1] Coeficiente de Gini: interpretado graficamente como o quociente entre duas áreas, a compreendida entre a Curva de Lorenz e a linha de 45o e a área total sob esta linha

## Slide 19: Método distancial ou genebrino
A aplicação deve ser conduzida como segue:
identificação dos tipos de benefícios e de ônus decorrentes de certo projeto;
estabelecimento dos níveis mínimo e ideal de qualidade para as áreas afetadas pelos benefícios e pelos ônus;
cálculo dos índices sem o projeto (situação atual);
cálculo dos índices com a realização do projeto;
cálculo da distância (diferença) entre as situações com e sem projeto.

## Slide 20: Método distancial ou genebrino
A partir da identificação dos impactos nos diversos setores, há duas possibilidades:
i) seguir o que preconiza o método, e ponderar os índices setoriais para se obter um índice global para cada projeto alternativo;
ii) fazer a comparação dos projetos alternativos diretamente, por meio dos perfis de índices setoriais.
Duas dificuldades do método
Definição dos índices setoriais
Estabelecimento dos níveis mínimo e ideal para cada índice (neste caso uma alternativa é o uso dos indicadores estabelecidos pela OMS)