## Slide 1
Tecnologia do Solo
SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO A SOLOS
E AGRICULTURA parte1
Jose alexandre dematte, jamdemat@usp.br

## Slide 2
Objetivo
- Extrair da imagem as informações desejadas: solo/planta!
- Entender o comportamento espectral de cada objeto ou situação
- Usar a informação para CARACTERIZAR O AMBIENTE
- Dar apoio na tomada de decisões
- Otimizar o processo de planejamento agrícola

## Slide 3
Sensoriamento Remoto
Princípios Físicos

## Slide 4
Sensoriamento Remoto
“ É a ciência ou a arte de se obterem informações
sobre um objeto, área ou fenômeno, através de dados
coletados por aparelhos denominados sensores, que não
entram em contato direto com os alvos em estudo
(Crepani, 1983)”

## Slide 5
Alvo=solo
Remoto: a distância (cm, m, km…)
Solos: Pedologia, mapeamento, física, química, fertilidade, gênese, classificação, conservação, biologia, mineralogia, outras
Sensor: equipamento (mecânico ou orgânico)
Radiação eletromagnética
Sensor
Fonte
mento: Ação ou técnicas para detectar ou obter informações
Definição
‘É a Ciência do estudo da interação da energia/matéria (solos)
sem haver contato entre os mesmos’

## Slide 6
REM Incidente
REM Refletida
REM Emitida
ELEMENTOS DO SENSORIAMENTO REMOTO: Princípios Físicos
FONTE
SENSOR
ENERGIA ELETROMAGNÉTICA
ALVO

## Slide 7
Os raios luminosos incidem na córnea sendo então refratados.
Na retina encontram-se dois tipos de fotoreceptores: os cones e os bastonetes
A questão do sensor olho humano
Raios de Luz
Raios de Luz

## Slide 8
Fairman (1887) - balão
Arthur Batut (1890) - pombos
Ruhe (1956); Daniels (1971) = superficies geomórficas na definição solo paisagem
Frost (1960)
Elementos avaliados em fotos aéreas
Geraldo V. França (1969)
Fotopedologia
Guido Ranzani (1966)
Vink (1964)
Buringh (1960)
Análise fisiográfica
Tardivo (1913) primeira guerra
Década 70/80 Primeiro projeto nacional
a usar Sensoriamento remoto
Dokuchaev (1846-1903), solos com variação vertical
Histórico Sensoriamento Remoto e Solos: Fotos Aéreas
Kellog (1936) mapa solos USA

## Slide 9
Sputnik, 1957
Landsat, 1972
Hunt e Salisbury (1970) - mineralogia
Satélites
Ben Dor et al. (1995) – método de quantificação
Isaac Newton
Herschel (1800) infravermelho
Google Earth (2005)
Pós-2000: Avanço tecnológico
Em sensores e pacotes estatísticos
Análise quantitativa do relevo
e produtos sensores
Sensor Avião AVIRIS (1984)
Pos-1983, VANT
Década 90, Em tratores
Histórico Sensoriamento Remoto e Solos: Espectroscopia
Em laboratório
CBERS, Recorde mundial do Brasil (2007)
Clark (1990) sensoriamento e solos
Viscarra Rossel (2015) –biblioteca mundial de solos

## Slide 10
vi = n li vi => velocidade da luz
n => frequencia
li => comprimento de onda
Sensores
Passivos
Ultravioleta (UV: 100-400 nm)
Visível (VIS: 350-700)
Infravermelho (NIR: 700-1,000 nm)
Infravermelho curto (SWIR: 1,000- 2,500 nm) Infravermelho médio (MIR: 2,500-25,000 nm)
Infravermelho Termal (TIR: 8,000-14,000 nm)
Infravermelho distante (14,000-25,000 nm)
Photon: um pacote de energia caminhando
sem massa pelo espaço na velocidade da luz
Princípio: espectroscopia
de Solos
Sensores
Ativos: radar

## Slide 11
Sensores
Ativos
Passivos
Necessita de fonte externa de energia. Exemplo, satellite landsat
Tem fonte própria de energia. Exemplo, radar

## Slide 12
920 km
400 km
3000 m
 300 m
 20 m
NÍVEIS DE AQUISIÇÃO DE DADOS
PLATAFORMAS
ORBITAL
AÉREAS
TERRESTRE
- Satélite
- Alta altitude
- Baixa altitude
- Campo
- Laboratório
Altitude

## Slide 13
Principais características
 Resolução das Imagens de Sensoriamento Remoto
- Resolução espacial
- Resolução espectral
- Resolução radiométrica
 Composição Colorida das Imagens de Sensoriamento
Remoto

## Slide 14
Estruturas das Imagens de Sensoriamento Remoto
y
2
3
4
5
6
.
.
.
x - linhas
y - colunas
z - DN, digital number
Z
Pixel - picture element
Definições
Pixel - área com as mesmas dimensões na superfície da terra
DN - média da intensidade da energia refletida ou emitida pelos
diferentes materiais presentes nesse pixel
x
z
2 3 4 5 6 . . .

## Slide 15
Resolução espacial : capacidade do sensor em “enxergar” objetos
+
+
x
y
30 metros
30 m
30 m
Pixel = Resolução espacial
Imagem orbital
TM - Landsat
Banda 4

## Slide 16
Landasat - 6.550 x 6.550 - 42 milhões de pixels
Pixel
30 x 30 m

## Slide 17
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
0 - Preto
255 - Branco
Valor digital
Referente ao local:
Resolução radiométrica
Resolução radiométrica

## Slide 18
TM - LANDSAT 5 -7
Imagem Orbital
Composição RGB
Banda 3 - Vermelho
Banda 4 - Verde
Banda 5 - Azul
 Lançamento 05/03/84
 Altitude 705 km
 Resolução temporal
- 16 dias
 Resolução espacial
- 30 m (pixel 0,09 ha)
- 120 m (banda 6)
- 15 m (pan. Landsat 7)
 Imagem inteira
- 185 km x 185 km
 Bandas (microns)
- 1 (0,45-0,52) Azul
- 2 (0,52-0,60) Verde
- 3 (0,63-0,69) Vermelho
- 4 (0,76-0,90) I. Próximo
- 5 (1,55-1,75) I. Médio
- 6 (10,4-12,5) I. Termal
- 7 (2,08-2,35) I. Médio
- Pancromática (0,52-0,90)
Resolução espectral

## Slide 19
Fundamento dos Fatores do solo e sua interação com a energia:
Espectroscopia

## Slide 20
Fonte
Interação energia matéria
Fase sólida
H+
OH-
K+
H+
Ca+
Ca+
trans-
mitida
emitida
absorvida
Refletida
Princípios da espectroscopia
Radiância = W sr-1 m -2
Reflectância = radiância refletida pelo objeto * 100
radiância incidente no objeto

## Slide 23
A analise de um ponto, ve uma curva espectral.
Analise uma amostra de terra
A analise de vários pontos contínuos, ve uma imagem (foto). Analisa uma paisagem

## Slide 24
Morfologia da
curva espectral
Feições de absorção
Intensidade
Fator de Reflectância
Comprimento de onda, nm
A curva espectral é o resultado
da interação entre todos os componentes presentes .
Formação da curva espectral em laboratório
Fator de Reflectância
Comprimento de onda, nm

## Slide 25
Assinatura Espectral

## Slide 26
Granulometria
Matéria orgânica
Fatores do solo que interferem na energia
eletromagnética
Mineralogia
Solução do solo
Rugosidade superfície
Ferro
Umidade

## Slide 27
Matéria orgânica
Stoner (1979): 520 a 620 nm
Krishman (1980): 564 a 623 nm
Coleman et al (1991): ate 1100 nm
Organossolo
Mais matéria orgânica
Mais areia

## Slide 28
Umidade
Absorção de energia
Causa feições intensas
Área da feição
= quantificação

## Slide 29
Fe3O4 (Magnetita)
Magnetita
Quartzo
Absorve energia. achata a curva espectral
Reflete em toda curva principalmente no SWIR
Mineralogia

## Slide 30
530 nm (transição eletrônica)
750 nm (cor vermelha do solo)
Hematita
Absorção
Reflexão
Interação com hematita

## Slide 31
Comprimento de onda, nm
Reflectância
Muito argiloso(>600 gkg-1 argila)
Argiloso (350-600 gkg-1 argila)
Médio argiloso (250-350 gkg-1 argila)
Muito arenoso (<100 gkg-1 argila)
Arenoso (100-150 gkg-1 argila)
Médio arenoso (150-250 gkg-1 argila)
Granulometria

## Slide 32
Fator de Reflectância
Comprimento de onda (nm)
A - PA
Bt - PA
A – LV1
Bw – LV1
Diferenciação das curvas em perfis

## Slide 33
Fatores de manejo que interferem na imagem

## Slide 34
Em
laboratório

## Slide 35
No campo
Planta
Solo

## Slide 37
Via Avião
Visão na imagem
Visão pontual do pixel