## Slide 1: Motores de Combustão Interna Parte I
Prof. Thiago Romanelli
romanelli@usp.br
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS
LEB332 – Mecânica e Máquinas Motoras

## Slide 2: Motores de Combustão Interna
Parte I – Introdução
Parte II – Órgãos fundamentais
Parte III – Sistemas complementares

## Slide 3: O que é um motor?
Um motor é um dispositivo que converte outras formas de energia em energia mecânica, de forma a impelir movimento a uma máquina ou veículo.
O termo motor, no contexto da fisiologia, pode se referir aos músculos e a habilidade de movimento muscular, como em Coordenação Motora.

## Slide 4
CONSTITUIÇÃO GERAL DE UM TRATOR
AGRÍCOLA

## Slide 5: Composição do trator
Traciona
Aciona mecânicae hidraulicamente

## Slide 6: Motor a combustão interna
Motor
Ar
Combustível
Trabalho
Calor

## Slide 7: NOÇÕES BÁSICAS SOBRE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA
ASPECTOS
ORGÂNICOS
CONFIGURAÇÃO
MOVIMENTOS RELATIVOS
MATERIAL
ETC
PRINCÍPIOS DE
FUNCIONAMENTO
PRINCÍPIOS
TEORIAS FÍSICAS
LEIS TERMODINÂMICAS
FLUXO DE GASES
TRANSFERÊNCIA DE CALOR

## Slide 8: O que é combustão?

## Slide 9: O que é combustão?
Combustão ou queima é uma reação química exotérmica entre uma substância (o combustível) e um gás (o comburente), geralmente o oxigênio, para liberar calor.

## Slide 10: O que é trabalho?

## Slide 11: O que é trabalho?
Uma das formas de transmissão de energia
Trabalho (J) = Força (N) x deslocamento (m)
Força (N) = massa (kg) x aceleração (∆v/∆t)
Força altera a velocidade de um corpo

## Slide 12: O que é potência?

## Slide 13: O que é potência?
Capacidade de transmitir energia por tempo
Transmissão de energia pode ser por
  Realização de trabalho; e/ou
  Transmissão de calor
Potência utilizada – mede o trabalho realizado por uma força no intervalo de tempo

## Slide 14: O que é potência?
1 Cavalo
=
75 kg
erguidos a 1 m
em 1 s

## Slide 15
PMS – Ponto Morto Superior
PMI – Ponto Morto Inferior
t
POTÊNCIA
P =
f . d
t
P = POTÊNCIA
f = INTENSIDADE DA FORÇA
d = DISTÂNCIA PERPENDICULAR ENTRE O EIXO E A DIREÇÃO DA FORÇA
t = TEMPO

## Slide 16
TORQUE
T = f x d
T = TORQUE (mkgf)
f = INTENSIDADE DA FORÇA (kgf)
d = DISTÂNCIA PERPENDICULAR
ENTRE O EIXO E A DIREÇÃO
DA FORÇA.

## Slide 17: Trabalho x Torque
Trabalho = Força x Deslocamento
J = N x m
Torque = Força x raio x 2π
Nm = N x m
Pot = Torque x Rotação x 2π
W = Nm x rps
2π x r = d

## Slide 18: POTÊNCIA DO MOTOR
Pm = 2.π.Tm.Nm
Pm - POTÊNCIA DO MOTOR
Tm - TORQUE DO MOTOR
Nm - ROTAÇÃO DO MOTOR

## Slide 20: PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA

## Slide 21: Conteúdo
Tipos de ciclo de funcionamento
Motores do ciclo otto
Motores do ciclo diesel
Motores de 4 e 2 tempos
Funcionamento básico dos motores otto de 4 e 2 tempos
Eficiência do ciclo dos motores

## Slide 22: Motores de combustão interna
Os motores de combustão interna (“endotérmicos”) utilizados nos veículos automóveis, transformam a energia térmica gerada pela combustão da mistura comburente/combustível em energia mecânica

## Slide 23
Motores de movimento alternativo
Disposição dos cilindros
Os cilindros dos motores de movimento alternativo podem ter disposições diferentes
Cilindros em linha
Cilindros em V
Cilindros opostos

## Slide 24
Em linha
Opostos ou boxer
Em V
Em W
Radial

## Slide 25
Os diferentes tipos de motores
Os motores apresentam-se sob formas construtivas e de funcionamento muito diversas, podendo classificar-se segundo o tipo de movimento em:
- Motores de movimento alternativo
- Motores de movimento rotativo

## Slide 26
Motores de movimento alternativo
Os motores de movimento alternativo, vulgarmente utilizados nos veículos automóveis, têm como princípio de funcionamento, o movimento alternativo do êmbolo no interior do cilindro que transmite, através da biela, um movimento circular à arvore de manivelas.
ADM

## Slide 28
Motores de movimento alternativo
Número de cilindros
Os motores de movimento alternativo podem ser constituídos por apenas um cilindro (monocilíndricos) ou por vários cilindros (policilíndricos).

## Slide 29: Tipos de ciclos de funcionamento
OTTO foi descrito por NIKOLAUS OTTO, 1876;
DIESEL por RUDOLF DIESEL, 1893.

## Slide 30: Motores do ciclo OTTO
Ignição por centelha
Utilizam energia elétrica para dar início a reação de combustão. A centelha (faísca elétrica) é produzida pela vela de ignição;
O combustível é misturado com o ar fora da câmara de combustão;
Pode ser de 2 ou 4 tempos.

## Slide 31: Motores do ciclo DIESEL
Ignição por compressão
Utilizam o aumento da temperatura, devido a compressão da massa de ar admitida, para dar início a reação de combustão;
O combustível é misturado com o ar dentro da câmara de combustão.

## Slide 32
Motores de movimento alternativo
A sequência de operações – admissão, compressão, expansão e escape – realiza-se num ciclo de 4 movimentos do êmbolo – motor de 4 tempos, ou num ciclo de 2 movimentos do êmbolo – motor de 2 tempos.

## Slide 33: O que é um tempo do motor?
TEMPOS DO MOTOR: MOVIMENTO DO ÊMBOLO A
CADA 180° DE GIRO DA ÁRVORE DE MANIVELAS
(ADMISSÃO, COMPRESSÃO, EXPLOSÃO-EXPANSÃO
E EXAUSTÃO).
TEMPO “MOTOR”: É O DE EXPLOSÃO-EXPANSÃO,
O ÚNICO ONDE OCORRE A TRANFORMAÇÃO DA
ENERGIA DO COMBUSTÍVEL EM MECÂNICA.

## Slide 34: Motores de 4 Tempos
Realizam o ciclo em quatro etapas;
O ciclo é equivalente a duas voltas (720o) na árvore de manivelas

## Slide 35
Ciclo completo – efetua 2 rotações da ADM
Admissão
Compressão
Expansão
Escape
O Ciclo de 4 tempos
(motor de explosão – mistura ar/gasolina

## Slide 36: Funcionamento básico dos motores de 4 tempos
Primeiro curso: Admissão
Ar + combustível
Admissão
Descarga

## Slide 37: Funcionamento básico dos motores de 4 tempos
Segundo curso: Compressão
Admissão
Descarga

## Slide 38: Funcionamento básico dos motores de 4 tempos
Terceiro curso: Expansão
Admissão
Descarga

## Slide 39: Funcionamento básico dos motores de 4 tempos
Quarto curso: Descarga
Resíduos da combustão
Admissão
Descarga

## Slide 40
Motor Diesel
O ar, que entra na câmara de combustão na fase de admissão, é submetido a uma elevada compressão, seguindo-se a entrada de combustível, que inflama, ao contactar com o ar quente comprimido.
Este motor, inventado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel, é, do ponto de vista estrutural igual ao motor a gasolina.
Nestes motores, de ignição por compressão, a mistura ar/combustível é feita na câmara de combustão.

## Slide 41: Motores do ciclo diesel de 4 tempos
Os motores do ciclo diesel de quatro tempos admitem somente ar.
Bico injetor
Árvore de manivelas

## Slide 42
Motor Diesel (4 tempos)
O êmbolo ao descer aspira ar para dentro do cilindro através da válvula de admissão aberta.
A válvula de admissão fecha-se e o êmbolo ao subir, comprime o ar, aquecendo-o. O combustível é injetado.
O combustível inflamado pelo ar que aqueceu explode e empurra o êmbolo para baixo.
A válvula de escape abre-se e o êmbolo ao subir, expele do cilindro os gases de combustão.
1ºTempo-admissão
2ºTempo-compressão
3ºTempo-expansão
4ºTempo-escape

## Slide 43: Motores de 2 Tempos
Realizam o ciclo em dois cursos;
O ciclo é equivalente a uma volta (360o) na árvore de manivelas

## Slide 44: Funcionamento básico dos motores do ciclo otto de 2 tempos
Os motores do ciclo otto de dois tempos admitem mistura de ar,combustível e óleo lubrificante.

## Slide 45
O Ciclo de 2 tempos - (motor de explosão)
Ciclo completo – efetua 1 rotação da ADM
1ºTempo – Expansão/Admissão
2ºTempo – Escape/Compressão

## Slide 46
O Ciclo de 2 tempos - (motor de explosão)
1ºTempo – Expansão/Admissão
A mistura gasolina-ar explode e empurra o êmbolo para baixo, uma nova mistura entra no cárter pela janela de admissão.
O êmbolo empurra a mistura nova para a janela de transferência e começa a abrir a janela de escape.

## Slide 47
O Ciclo de 2 tempos - (motor de explosão)
2ºTempo – Compressão/Escape
A janela de transferência é aberta, passando a mistura para a parte superior do cilindro o que ajuda a expulsar os gases.
O êmbolo sobe, fechando a janela de escape e comprimindo a mistura. Na vela salta a faísca.