Dicionário da EAP

| EAP | Pacote de Trabalho | Especificação | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4 | Pintura | Parede deve ser lixada Parede deve receber uma camada de selador Parede deve receber uma camada de massa corrida CORAL 01 Parede deve receber duas camadas de tinta acrílica fosca branca CORAL 10 | A parede deve estar sem rugosidades e sem manchas A parede deve ter 100% da superfície pintada de acordo com o padrão de cor CORAL 10 |
| 1.4.5 | Piso | Todos os setores internos deverão conter carpetes da cor bege Exceto os banheiros que deverão ser com pisos frios, de tipo porcelanato de cor branca | Todos os espaços internos deverão estar cobertos com carpetes Todos os banheiros devem estar cobertos com piso frio de porcelanato de cor branca |
| 1.4.6 | Iluminação | A Iluminação interna deverá conter jogos com 4 lâmpadas de 100Wats a cada 3m2 no Teto. A Iluminação externa deverá conter um poste equipado com uma lâmpada de 500W a cada 10 metros. A Iluminação externa será feita ao redor do prédio e no estacionamento | A iluminação deverá cobrir toda a área interna do prédio. Todas as áreas externas e de estacionamentos deverão estar 100% iluminadas |
| 1.4.7 | Sistema de Ar Condicionado | O Sistema de Ar Condicionado deverá conter uma saída de ar a cada 8 m2 | Todo o prédio deverá estar equipado com o sistema de ar condicionado. |
| 1.5.1 | Mobiliário | Cada estação de trabalho conterá : - 01 cadeira - 01 mesa 1,0 m2 x 0,70 m2 - 01 Gaveteiro com 3 gavetas 0,45 m2. Cada sala de reunião conterá : - 10 cadeiras - 01 mesa 3,5m x 1,5m - 01 projetor - 01 Flip Chart | Todas as estações deverão ter 1,0M x 0,70M Todas as cadeiras deverão estar condizentes com padrões ergonômicos Todas as mesas de reuniões deverão ter 3,5M x 1,0M Os projetores deverão ser da Marca Sony / Modelo 100CD |
| 1.5.2 | Tecnológico | A rede de comunicação será de Voz sobre IP(VOIP) A rede de dados será TCP/IP | Toda a rede deverá ser instalado sobre piso falso Todos os aparelhos deverão ser da marca CISCO, modelo 6408D |
| 1.3.1 | Instalação Hidráulica | A instalação hidráulica do prédio deve ser realizada com tubos e conexões da marca Tigre. Somente com aguá fria. | Todas as tubulações deverão estar em funcionamento quando da inauguração do prédio |
| 1.3.2 | Instalação Elétrica | A instalação elétrica do prédio, deverá conter fios de | Todas as instalações deverão estar em funcionamento quando da inauguração do prédio |
| 1.3.3 | Fundação | A fundação deverá ser realizada com estacas de ferro 6mm e com concreto armado. | Estar em conformidade com as especificações da planta do cálculo estrutural. |
| 1.3.4 | Estrutura | A Estrutura deverá ser de ferro 5mm, revestida com concreto com o espessura de 30m2. | A Estrutura deverá suportar as parede e também toda a parte da cobertura do prédio |
| 1.3.5 | Fechamento | O fechamento das paredes deverão ser realizadas com blocos de concreto 30 x 20m. | Toda a parede deverá estar revestida com o bloco em perfeito estado, sem rachaduras. |
| 1.3.6 | Cobertura | Será utilizada telha tipo Brasilit de 10 x 1m em todo o prédio, exceto a área de estacionamento | Toda a extensão do prédio deverá ser coberta pela telha, exceto a área de estacionamento |
| 1.2.1 | Cálculo Estrutural | O cálculo estrutural deverá abranger toda a área de construção do prédio. | Estar em confirmidade com as normas ABNT da construção civil. |
| 1.2.2 | Arquitetônico | A planta arquitetonica devera abranger toda a parte interna e externa do prédio, incluindo paisagismo externo. | Deverá estar em conformidade com a solicitação da linha executiva. |
| 1.2.3 | Edificações | O desenho das edificações deverão abranger toda a parte de construção do prédio. | Deverá ser entregue em 5 cópias ao Gerente do Projeto |
| 1.2.4 | Hidráulico | O desenho hidráulico deverá abranger toda a parte de tubulação do prédio. | Deverá ser entregue em 5 cópias ao Gerente do Projeto |
| 1.2.5 | Elétrico | O desenho elétrico deverá abranger toda a parte de fiação do prédio. | Deverá ser entregue em 5 cópias ao Gerente do Projeto |
| 1.1.1 | Alvará | Os alvarás deverão ser emitido pela Prefeitura 30 dias antes do início do Projeto | A Prefeitura deverá emitir e registrar o Alvará conforme as especificações do prédio |
| 1.1.2 | Croqui | O Croqui deverá ser desenvolvido em AutoCad | O Croqui deverá estar contemplando todos os M2/áreas do prédio |
| 1.1.3 | Estimativas | Todas as estimativas deverão ser feitas pelos terceiros responsáveis por determinada área | As estimativas devem estar condizentes com as expectativas de prazo, custos, materiais previstos no projeto |
| 1.1.2.1 | Cronograma | O cronograma do projeto será desenvolvido em MS-Project | O cronograma deve estar desenvolvido em MS-Project em conformidade com a necessidade do Projeto |
| 1.1.2.2 | EAP | A EAP será desenvolvida em WBS Chart Pro | A EAP deverá conter todas as etapas principais do Projeto |
| 1.1.2.3 | Orçamento | O Orçamento do projeto será de US$ 1.920.000 | O Orçamento deverá estar aprovado por toda alinha executiva de Finanças |
| 1.1.2.4 | Planos Adicionais | Todos os planos adicionais serão desenvolvidos em MS-Project | Todos os planos deverão ser desenvolvidos em MS-Project |
| 1.1.3.1 | Controles | Todas as planilhas de controles(Custos, horas, recursos,..) serão feitas em MS-Excel | Todas as planilhas de controle deverão ser desenvolvidas em MS-Excel, no padrão solicitado pelo Gerente de Projeto |
| 1.1.3.2 | Reuniões | Existirão reuniões semanais de status de projetos entre GP x Equipes de Trabalho e GP x Cliente | Todas as reuniões deverão ser previamente agendadas e emitidas/armazenadas ATAS |