NOME									         ANO: ____	    DATA____/____/____

______________________________________________________

### O Equilíbrio Térmico em Xeque (Capítulo 10)

1. Material utilizado

- 2 potes de 500 g de margarina e 1 pote de sorvete (ou equivalentes)

- Água quente, água gelada e água à temperatura ambiente.

- 3 termômetros com escala de 0°C a 100°C, calibrados (isto é, que marquem o mesmo valor para a temperatura ambiente)

- Massa de modelar

- Chumaço de algodão

- Papel alumínio

- 1 lápis ou caneta

- Colocando para funcionar e analisando I - Experiência com os potes

a) Coloque água quente num dos potes de margarina e no outro, água gelada. No pote de sorvete coloque água a temperatura ambiente.

1ª situação

b) Mergulhe uma mão no pote com água quente e a outra no pote com água gelada, simultaneamente. Aguarde alguns segundos.

c) Descreva a sensação térmica que você teve para cada mão.

d) Anote a temperatura que você acha que os líquidos tem.

2ª situação

e) Retire suas mãos dos 2 potes e coloque-as rapidamente no pote do meio com água à temperatura ambiente.

f) Descreva a sensação térmica que você teve para cada mão.

g) Anote a temperatura que você acha que a água tem.

h) Meça com um termômetro e anote a temperatura da água contida nos 3 potes e da sua mão.

i) No esquema abaixo, desenhe setas indicando os fluxos de calor entre suas mãos e a água. Escreva também a temperatura da água e de suas mãos.

.

- Pense nisso I - Experiência com os potes

j) Que relação você enxerga entre os sentidos dos fluxos de calor e as temperaturas dos corpos envolvidos?

k) Compare a sensação térmica e os sentidos dos fluxos de calor.

- Colocando para funcionar e analisando II - Sensação térmica com diferentes materiais

3ª situação

l) Com o papel alumínio, massinha de modelar e chumaço de algodão, faça três bolinhas de aproximadamente 4 cm de diâmetro. Utilizando um lápis ou uma caneta, faça um buraco em cada bolinha para o encaixe do termômetro.

m) Segurando cada uma dessas bolinhas, você diria que a temperatura delas é diferente uma da outra? Em caso afirmativo, qual você acha que possui a temperatura maior e qual possui a menor?

n) Deixe as bolinhas aproximadamente 3 minutos sem ninguém tocá-las para que não as esquente.

o) Coloque um termômetro em cada bolinha. Aguarde alguns minutos e verifique a temperatura de cada bolinha. Compare essas temperaturas com suas afirmações da questão anterior.

5. Pense nisso II - Sensação térmica com diferentes materiais

p) Na terceira situação, julgue se a sensação térmica é uma boa indicadora de temperatura.