PROFESSORA: DANILA RIBEIRO
ESTAGIÁRIO: DANIEL R. SOLER

DATA: 15/ABR/2013

CORRENTE? DE QUÊ?

1. Material Utilizado

Bateria 9V

Fios de cobre

1 lâmpada de lanterna

1 recipiente plástico

1 colher de sopa

1 prego

1 parafuso

1 lâmina metálica

1 disco de plástico

1 pedaço de vela

1 pedaço de madeira

Sal de cozinha

2. Experimentando e explicando.

a) Conecte a bateria aos terminais da lâmpada.

b) Conecte os fios de cobre aos terminais da lâmpada.

c) Encoste um fio de cobre ao outro. O que acontece?

d) Toque os fios de cobre, simultaneamente, em diferentes pontos da superfície do prego, do parafuso, da lâmina metálica, do disco de plástico, do pedaço de vela e do pedaço de madeira. O que acontece?

e) Encha o recipiente plástico com água.

f) Coloque os fios de cobre dentro do recipiente com água. O que acontece?

g) Despeje uma colher de sopa de sal no centro do recipiente com água.

h) Com um dos fios de cobre, espalhe o sal apenas no centro do recipiente com água.

i) Mergulhe os dois fios, em extremidades OPOSTAS do recipiente. Enquanto isso vá aproximando e afastando as pontas dos fios. O que acontece?

j) Por onde circula a corrente no item i)? Represente em um desenho o movimento das cargas em cada parte do circuito e identifique os tipos de carga.

k) Que grandezas elétricas importantes variam, na lâmpada, com o movimento das pontas? Quais se mantêm constantes?

l) Faça dois desenhos que representem as duas situações (fios próximos e afastados), mostrando tanto a solução salina quanto a lâmpada. Represente nos desenhos o campo elétrico entre as duas pontas de cobre. Use setas mais grossas para campo de maior intensidade.

| Próximos | Afastados |
| --- | --- |