Montando um Circuito Elétrico em Série*

Material Utilizado

- 2 lâmpadas de 1,5V

- 2 pilhas de 1,5V

- 2 soquetes de lâmpadas

* Todos os procedimentos devem ser realizados coletivamente, pois não é possível manipular todos os materiais apenas com duas mãos!

1ª PARTE – TESTE

Realize testes para verificar se as duas lâmpadas e as duas pilhas estão funcionando. Para tanto, encoste os fios de cada lâmpada aos polos positivo e negativo de cada pilha, e verifique se as lâmpadas acendem, com a mesma intensidade de brilho.

Obs.: Vamos convencionar chamar a intensidade de brilho da lâmpada, quando ligada a uma única pilha, de brilho padrão, e a intensidade de corrente que passa pelo circuito de corrente padrão.

2ª PARTE

- Vamos agora montar um circuito elétrico composto por uma pilha e duas lâmpadas, ligadas em série. Para tanto, encoste um dos fios de uma lâmpada em um dos fios da outra lâmpada e, em seguida, encoste os demais fios soltos nos polos positivo e negativo da pilha, cada fio em um polo. Como é a intensidade de brilho das lâmpadas? (Compare umas com as outras e com o brilho padrão.)

- Experimente desencostar um dos fios de uma lâmpada com um dos fios da outra lâmpada, mantendo os demais fios encostados nos polos da pilha. O que você observa? Pense no conceito de corrente elétrica e determine se a corrente que atravessa uma lâmpada é a mesma da corrente que atravessa a outra lâmpada e se é igual à corrente padrão.

- Desenhe, no espaço abaixo, um esquema do circuito elétrico composto por uma pilha e duas lâmpadas, identificando os polos positivo e negativo da pilha e o sentido da corrente que atravessa cada lâmpada.

2ª PARTE

- Vamos agora montar um circuito elétrico composto por duas pilhas e duas lâmpadas, ligadas em série. Para tanto, encoste o polo positivo de uma pilha com o polo negativo da outra pilha. Em seguida, encoste um dos fios de uma lâmpada em um dos fios da outra lâmpada e, finalmente, encoste os demais fios soltos nos polos positivo e negativo livres de cada pilha. Como é a intensidade de brilho das lâmpadas? (Compare umas com as outras e com o brilho padrão.)

- Com base no resultado anterior, determine se a tensão que alimenta cada lâmpada da 1ª PARTE desta atividade é a mesma que a tensão que alimenta cada lâmpada da 2ª PARTE.

- Desenhe, no espaço abaixo, um esquema do circuito elétrico composto por duas pilhas e duas lâmpadas, identificando os polos positivo e negativo da pilha e o sentido da corrente que atravessa cada lâmpada.

* Baseado no Caderno do Professor. Ciências da natureza e suas tecnologias. Física. Ensino médio, 2a série, 1o bimestre, p. 36, 2008.