Escola ______________________________________________________ TURMA: ____

GRUPO

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________                       DATA____/____/____

Montando um circuito Elétrico*

1. Material Utilizado

- 3 lâmpadas de 3,0 V

- 2 pilhas de 1,5 V

- fios tipo cabinho

- 3 soquetes  de lâmpadas pequenas

2. Montagem

Fixe as lâmpadas no soquete e, em seguida, conecte os fios nos terminais do soquete.

3 . Colocando para funcionar e analisando

- Ligue os fios na pilha [1 lâmpada e 1 pilha].

- Observe o brilho da lâmpada quando o circuito, com uma única pilha, for ligado. Depois, compare com o brilho do mesmo circuito com duas e, em seguida, três lâmpadas. Responda:

a) O que acontece com o brilho da primeira lâmpada quando são colocadas as outras?

b) O brilho de todas as lâmpadas é o mesmo?

c) Se você tirar uma das lâmpadas o que acontece com as demais? Explique.

d) Como poderiam ser explicadas as observações feitas?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ligue novamente o circuito com uma única pilha e uma lâmpada, depois duas e, em seguida, três lâmpadas, conforme a figura a seguir. Observe o que acontece e responda:

e) O que acontece com o brilho da primeira lâmpada quando é acrescentada a segunda e depois a terceira lâmpadas? Explique.

f) O que acontece com o brilho das demais se você retirar uma lâmpada qualquer? Explique.

g) Como poderiam ser explicadas as observações feitas?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ligue agora uma única lâmpada em uma pilha e, depois, em duas, conforme a figura. Observe e responda:

h) O que acontece com a luminosidade da lâmpada à medida que aumenta o número de pilhas?

i) Como poderiam ser explicadas as observações feitas?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- A partir das observações feitas na atividade, responda às seguintes questões:

j) Quais são as principais grandezas envolvidas no circuito?

k) Há uma maneira de relacionar essas grandezas? Como?

l) Explique o que ocorreria se uma lâmpada de 127 V fosse ligada em uma rede de 220 V, tomando como base os conceitos que acabamos de discutir.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Pense nisso

m) Em uma rede residencial (127 V) foram ligados o chuveiro (5 500 W), o ferro de passar roupas (1200 W) e um secador de cabelo (900 W), e o disjuntor da casa desarmou. Monte um esquema dessa ligação, calcule o valor da corrente elétrica no circuito da casa e explique por que o disjuntor (chave) desarmou.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Caderno do Professor. Ciências da natureza e suas tecnologias. Física. Ensino médio, 2a série, 1o bimestre, p. 36, 2008.