EE Adolfo Gordo

Disciplina Física – Professora Guará

Estagiários do Instituo de Física da USP:  Mário Oliveira e Ricardo Pires Bastos

Grupo: ________Nomes: _____________________________________________

Utilizando o Multímetro para medir a tensão, a corrente e a resistência equivalente (req) num circuito com associação de resistores em série

- Material utilizado:

-multímetro;

- resistores de diversos valores;

- base com pilha de 1,5 V;

-fios com terminais tipo jacaré;

-bases com parafusos para montagem de circuitos série/paralelo/misto.

2.   Montagem

1ª parte: montando um circuito em série

Pegue um resistor e utilizando os parafusos existentes conecte-o à base (uma extremidade em cada parafuso) em seguida conecte um segundo resistor emendando com uma das extremidades do primeiro e na sequência conecte a outra extremidade deste resistor a um terceiro, logo após pegue as extremidades que ficaram isoladas do primeiro e do terceiro resistores e as conectem respectivamente aos pólos positivo e negativo da bateria, conforme exemplo abaixo:

2ª parte: coletando dados (fazendo medições)

- Utilizando o multímetro, conforme a última atividade prática, meça e anote a RESISTÊNCIA primeiro, de cada um dos resistores, depois entre os parafusos A e C, entre os parafusos B e D e entre os parafusos A e D. Agora compare e discuta com o grupo os resultados.

- Repita os mesmos procedimentos do item anterior, agora com relação a TENSÃO.

- Para medirmos a CORRENTE teremos que tomar o cuidado de ligar o multímetro em série com o circuito, pois se ligarmos em paralelo, como nos dois casos acima, a resistência interna do aparelho interfere nos resultados (discuta sobre isto com os estagiários). Então, desconecte a ligação de um dos pólos da bateria e conecte ao multímetro, em seguida conecte o outro terminal do multímetro a extremidade do resistor que ficou isolado. Repita este procedimento na outra extremidade do circuito, compare e discuta com o grupo os resultados.

Utilize o verso desta folha para anotar os resultados e fazer um resumo das discussões do grupo, lembre-se, cada grupo deve devolver uma folha de atividade com o nome de todos os componentes para o apontamento de presença.

# Text boxes

A

B

C

D