Escola ______________________________________________________ TURMA: ____

GRUPO

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________                       DATA____/____/____

Circuito Elétrico

1. Material Utilizado

- 3 lâmpadas de 3,0 V

- 2 pilhas de 1,5 V

- fios tipo cabinho

- 3 soquetes  de lâmpadas pequenas

2. Montagem

Fixe as lâmpadas no soquete e, em seguida, conecte os fios nos terminais do soquete.

3 . Colocando para funcionar e analisando

3.2 – Circuito em Paralelo

- Ligue os fios na pilha.

- Utilizando um multímetro, meça a tensão e a corrente em diferentes pontos do circuito em paralelo e anote os valores. Responda:

a) Nos diferentes pontos do circuito os valores são os mesmos? Por quê?

b) O brilho de todas as lâmpadas é o mesmo? Por quê?

c) Se você tirar uma das lâmpadas o que acontece com as demais? Explique.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2 – Circuito em Série

- Ligue os fios na pilha.

- Utilizando um multímetro, meça a tensão e a corrente em diferentes pontos do circuito em série e anote os valores. Responda:

a) Nos diferentes pontos do circuito os valores são os mesmos? Por quê?

b) O brilho de todas as lâmpadas é o mesmo? Por quê?

c) Se você tirar uma das lâmpadas o que acontece com as demais? Explique.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Pense nisso

- Qual tipo de circuito você utilizaria para a eletricidade em sua casa? Por quê?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................