Nome: ______________________________________ Nº __________ Turma: __________ Data: _____/ _____/ 13

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

MONTANDO UM CIRCUITO ELÉTRICO COM LIGAÇÃO DE INTERRUPTORES “THREE-WAY”

Material Utilizado

- 1 lâmpada

- 1 L.E.D.

- 1 pilha (1,5 V)

- 1 bateria (9 V)

- 1 resistor ( Ω)

- 1 soquete de lâmpada

- 2 interruptores do tipo on/on

- fios

INTRODUÇÃO

As figuras 01 e 2 mostram circuitos elétricos com ligação do tipo “three-way”. Esse tipo de montagem de interruptores é bastante útil e muito utilizada em instalações elétricas domiciliares, pois permite, por exemplo, acender e apagar lâmpadas a partir de diferentes pontos de um cômodo. Note que, independentemente de como esteja o interruptor B, pode-se acender e apagar a lâmpada a partir do interruptor A, e vice-versa.

Figura 01: Circuito elétrico com ligação de interruptores do tipo “three-way” (para a Lâmpada).

Figura 02: Circuito elétrico com ligação de interruptores do tipo “three-way” (para o L.E.D.).

No experimento de hoje, vocês devem montar um circuito elétrico que contenha uma ligação de interruptores do tipo “three-way”.

MONTAGEM

Procure realizar a montagem do circuito se baseando nas figuras 01 e 02 e utilize os materiais que lhe foram fornecidos e que estão na bancada de experimentos.

VERIFICAÇÃO

Verifique se a montagem foi feita corretamente, trocando as posições dos interruptores on/on A e B alternadamente, para assim se certificar que se consegue acender a lâmpada a partir de qualquer um deles.

PERGUNTA

Monte o L.E.D. no circuito representado pela figura 1. Monte a lâmpada no circuito representado pela figura 2. Responda:

- A lâmpada funciona corretamente? Em caso de resposta negativa, escreva uma possível explicação.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

- O L.E.D. funciona corretamente? Em caso de resposta negativa, escreva uma possível explicação.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________