Escola: _____________________________________________________ Turma: ______

Grupo: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Gero, mas resisto!

Objetivo

Obter a resistência interna de uma pilha.

Material Utilizado

1 pilha de 1,5 V com suporte e conectores

1 resistor de 120 ou 10.000 Ω

Multímetro

Resumo Teórico

Geradores elétricos são dispositivos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica. Os geradores elétricos, como as pilhas, apresentam uma tensão nominal. Essa tensão é a tensão total disponibilizada pelo gerador e pode ser medida com o circuito aberto. A essa tensão daremos o nome de força eletromotriz (fem).

Quando ligamos algum componente ao gerador, fazendo com que este seja percorrido por uma corrente elétrica, vemos que a nova tensão medida é inferior à fem. Isso é devido à perda de energia elétrica na resistência interna do gerador.

Nosso trabalho será medir a fem, a nova tensão com o circuito fechado e a corrente total nesse circuito. A partir dos dados obtidos e utilizando a 1a lei de Ohm (U = R x i), calcularemos a resistência interna do nosso gerador.

Procedimento Experimental

Monte o circuito da figura abaixo:

- Meça a fem U com a pilha desconectada do circuito. Use a opção para medir 2000 mV do multímetro a fim de melhorar a precisão.

- Meça a tensão UR no resistor e a corrente total i no circuito. Se necessário, melhore a precisão da medida da corrente.

- Em posse dos valores medidos, calcule o valor da queda de tensão na resistência interna da pilha (Ur = U – UR) e, usando a primeira lei de Ohm, calcule a resistência interna da pilha.

- Preencha a tabela abaixo.

|  | U | UR | Ur | i | r interna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilha 1 |  |  |  |  |  |
| Pilha 2 |  |  |  |  |  |

Troque a pilha com outro grupo, repita as medições e preencha a tabela com os novos valores.

1 - A resistência interna calculada para as duas pilhas têm a mesma ordem de grandeza?

________________________________________________________________________________________

2 - O valor obtido para a resistência interna das pilhas é alto ou baixo com relação às resistências utilizadas em circuitos eletrônicos?

Escola_______________________________________  TURMA:______

GRUPO

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dilatação e contração térmica

- O que há de incomum na foto a seguir?

A imagem acima não é um capricho de algum construtor de Montanhas-Russa. O que vemos são os efeitos causados pela dilatação térmica quando sujeitos a uma variação de temperatura. Nem precisamos dizer os perigosos de descarrilhamento que pode haver.

Na maioria dos elementos químicos quanto mais frio o objeto estiver mais ele se contrai (diminui de tamanho) e quanto mais quente mais ele irá dilatar (aumentar de tamanho).

Para comprovar estes efeitos, vamos fazer o seguinte experimento:

2. Materiais

- Lamparina                                                        - Varetas

- Fita crepe                                                         - Latas de alumínio

- Panela para suporte e água

3. Montagem

Use a fita crepe para fixar as varetas na lata de alumínio e utilizá-las como suporte na panela. Coloque uma lamparina embaixo da lata com uma pequena distância. Dentro da lata coloque um pouco de água. Com a ajuda do professor coloque fogo na lamparina e deixe a lata aquecer, como no esquema abaixo.

CUIDADO AO MEXER COM FOGO

Após a água dentro da lata evaporar por completo, segure as varetas e rapidamente retire a lata da chama e coloque no recipiente com água.

3.  Com suas palavras, explique o que aconteceu e porquê.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________