EE Adolfo Gordo

Disciplina Física – Professora Guará

04/06/2013

Estagiários do Instituo de Física da USP:  Mário Oliveira e Ricardo Pires Bastos

Grupo: ________Nomes: _____________________________________________

Utilizando o Multímetro para medir a tensão, a corrente e a resistência equivalente num circuito com associação de resistores em paralelo

- Material utilizado:

-multímetro;

- resistores de diversos valores;

- base com pilha de 1,5 V;

-fios com terminais tipo jacaré;

-bases com parafusos para montagem de circuitos série/paralelo/misto.

2.   Montagem

1ª parte: montando um circuito em paralelo

Pegue um resistor e utilizando os parafusos existentes conecte-o à base (uma extremidade em cada parafuso) em seguida conecte um segundo resistor nos parafusos da fileira de cima e um terceiro na fileira mais acima, ligue através de um condutor (fio) os três parafusos da esquerda e com outro os três da direita. Na sequência conecte respectivamente aos pólos positivo e negativo da bateria, conforme esquema abaixo:

2ª parte: coletando dados (fazendo medições)

- Utilizando o multímetro, conforme a última atividade prática, meça e anote a RESISTÊNCIA de cada um dos resistores R1, R2 e R3;

- Em seguida meça a resistência equivalente REQ entre os pontos A e B. Agora calcule a resistência equivalente e compare com o valor obtido experimentalmente;

- Também com o auxílio do multímetro meça e anote a TENSÃO em cada resistor;

- Repita o procedimento anterior agora medindo a CORRENTE em cada resistor;

- Discuta com o grupo os resultados obtidos.

Utilize o verso desta folha para anotar os resultados e fazer um resumo das discussões do grupo, lembre-se, cada grupo deve devolver uma folha de atividade com o nome de todos os componentes para o apontamento de presença.

# Text boxes

B

__

+

A